## Slide 1: 設備保全 ナレッジグラフ × AIエージェント
根拠付きで答える保全アシスタントの構築に向けて
新規提案に向けたディスカッション資料
大手製造業 設備保全・生産技術・DX推進部門 向け
AIdeaLab 2026年10月
本資料は合成データによるデモ結果に基づく議論用の資料です。実在の企業・設備・人物とは関係ありません。

## Slide 2: 設備保全のノウハウをグラフにつなげば、根拠付きで答えるAIアシスタントを数週間で作れる
エグゼクティブサマリー
課題
保全の判断材料は設備台帳・作業報告・マニュアル・ベテランの頭に散在し、夜間や退職で途切れる。文書検索型のAIでは「別ラインの同型機の事例」のような横断の問いに答えられない。
提案
設備→部品→故障モード→過去対応→担当者をナレッジグラフとしてつなぎ、AIエージェントが読み取り専用で辿って答える。回答には作業報告IDや手順書のページを根拠として必ず添える。
検証
架空のA工場（3ライン12設備、作業報告80件、手順書5冊）で代表質問4本すべてに正しい根拠付きで回答。横断・集計・出典提示が実データなしで再現できることを確認した。
本日の論点
御社でどのライン・設備から始めるか、台帳・作業報告・マニュアルの所在と形式、代表質問と正解の定義、現場・保全・DXの体制。4週間のPoCを提案する。

## Slide 3: 1 背景と課題
保全ノウハウはどこにあり、なぜ今のAIでは届かないのか

## Slide 4: 保全の判断材料は4か所に散在し、夜間の異常やベテランの退職で判断が途切れる
1. 背景と課題
設備台帳・部品表
設備管理システムやExcelに型式・設置年・部品構成
同型機がどこに何台あるかは台帳をまたいで探す
作業報告
CMMSや日報、紙に「いつ・何が起き・何をしたか」
過去の類似事例は担当者の記憶に頼って探す
マニュアル
メーカー発行のPDFや紙。判定基準や交換手順
「どのページに書いてあったか」を覚えている人が必要
ベテランの経験
症状から原因を絞る勘所、再発時に疑うべき箇所
夜勤帯は不在。定年で失われる
A工場（デモ）での例 プレス機の3つの手順（スライドガイド交換、クラッチブレーキ交換、フライホイールベアリング交換）は資格「プレス機械作業主任者」を持つ技術者が1名のみで、2026年度末に定年予定。この事実は台帳・作業報告・技能台帳を別々に見ていると気づけない。

## Slide 5: 文書検索型のAI（RAG）は「別ラインの同型機の事例」のような横断の問いに答えられない
1. 背景と課題
文書検索型AI（RAG のみ）
文書の断片を「似ている文章」で探す。P-301 のマニュアルや報告書は見つかる
別ラインの同型機の報告書には「P-301」と書かれていないため出てこない
「直近1年でベアリング起因の停止が多い設備」のような集計ができない
根拠は文章の断片。どの設備・どの作業報告かを人が読み解く必要がある
部品番号や納期を文脈から推測して書いてしまう危険がある
ナレッジグラフ ＋ AIエージェント（提案）
設備・部品・故障モード・作業報告を「もの」と「関係」として格納する
P-301 → 型式 CP-200 ← P-101 と型式を経由して別ラインの同型機へ横断する
故障モードのカテゴリや日付で絞って集計できる
根拠は作業報告ID・手順ID・手順書のページ。グラフ上のパスとして可視化できる
グラフにない部品番号・納期は作らず「記録なし」と答える

## Slide 6: 2 提案するアプローチ
社内データをナレッジグラフにつなぎ、AIが根拠パス付きで答える

## Slide 7: 社内の設備情報と対応履歴をグラフにつなぎ、AIエージェントが読み取り専用で辿って答える構成を提案する
2. 提案するアプローチ
御社の既存データ
設備台帳・部品構成
作業報告（CMMS）
マニュアル PDF
技能台帳・購買
変換・投入
表記ゆれの正規化、故障モード辞書化、マニュアルの段落分割と埋め込み
ナレッジグラフ
Neo4j
設備・部品・故障モード・作業報告・手順・技術者・手順書の段落を「もの」と「関係」で格納
接続層（MCP）読み取り専用
AIが実行できるのは読み取りクエリと手順書検索のみ。書き込みは物理的に不可
AIエージェント（Claude）
症状から起点を決め、グラフを辿り、固定の形式で回答。末尾に根拠IDとパスを列挙
利用者（保全担当者） チャットで質問し、回答と並べてグラフ上の根拠パスを画面で確認する。自作部分はデータ変換・投入・手順書検索の3スクリプトのみで、グラフDBとAIは既製品を組み合わせる。

## Slide 8: 仕組みは3つ：ベクトルで入口を見つけ、グラフで文脈を辿り、IDで根拠を示す
2. 提案するアプローチ
① 意味検索で入口を決める
「振動が上がっている」という言い回しを数値ベクトルにし、手順書の中で意味の近い段落を探す。段落は部位・故障モードにリンク済みなので、ここから構造検索に入れる。
手順書検索ツール（ローカル埋め込みモデル、APIキー不要）
② グラフで文脈を辿る
設備→型式→部品→故障モード→作業報告→手順→部品→サプライヤー、という関係を問い合わせ言語（Cypher）で辿る。件数や停止時間の集計もここで行う。
グラフ問い合わせツール（読み取り専用）
③ IDで根拠を固定する
回答の末尾に作業報告ID・手順ID・手順書の段落ID（出典とページ）と、辿ったパスを必ず列挙する。グラフにないことは「記録なし」と答える。
システムプロンプトで回答形式を固定
説明の一言：「ベクトルで入口を見つけ、グラフで文脈を辿り、IDで根拠を示す」。ベクトル検索は入口を決めるだけで、答えの中身は常にグラフの構造から取る。

## Slide 9: 12種類のデータを18の関係でつなぎ、故障モードをハブに置く
2. 提案するアプローチ
ライン
Line
設備
Equipment
型式
Model
部位
Component
症状
Symptom
故障モード
FailureMode
購入部品
Part
技術者
Technician
作業報告
WorkOrder
対処手順
Procedure
サプライヤー
Supplier
手順書の段落
Chunk
故障モードがハブ
症状から故障モードへ入り、部位・型式を経由して同型機へ横断し、作業報告と手順で過去の対応に降り、部品からサプライヤーへ辿る。
作業報告が5つを結ぶ
作業報告1件が設備・症状・故障モード・手順・技術者を同時に結ぶ。過去事例を起点にどの方向にも辿れる。
手順書は段落単位でリンク
マニュアルの段落は言及する部位・故障モードにつながる。意味検索の入口であり、回答の出典になる。
名前は英語、値は日本語
種類と関係の名前は英語で固定し、設備名や故障モード名は現場の日本語のまま。AIの問い合わせを安定させる。

## Slide 10: 分類体系（タクソノミー）は現場の既存の分け方を5つの軸としてそのまま使う
2. 提案するアプローチ
分類の軸 | 階層・値 | 元になる台帳 | AIが使う場面
場所の階層 | 工場 → ライン（3） → 設備個体（12）。設備IDの頭文字が種類を表す（P: ポンプ、CV: コンベア …） | 設備台帳 | 「3号ラインの冷却ポンプ」から起点の設備を特定する
設備の種類 | カテゴリ（5） → 型式（5） → 設備個体。同型機は部品構成と故障モードを共有 | 設備台帳・メーカー仕様 | 型式を経由して別ラインの同型機へ横断する
故障モードの分類 | 9カテゴリ（ベアリング、潤滑、芯ずれ、シール、詰まり、電気、摩耗、センサ、不釣合い）× 重大度3段階 | FMEA・故障辞書 | 「ベアリング起因の停止」を1語で絞って集計する
資格 | 回転機械整備、電気工事士、プレス機械作業主任者、資格不要 | 作業標準書・技能台帳 | 手順の必要資格と技術者の保有資格を突き合わせる
症状 | 振動増大、異音、軸受温度上昇、漏れ、過電流 … 15種。故障モードとは重み付きで多対多 | 作業報告の記述 | 症状から故障モード候補を重み順に挙げる
ポイント：分類は新たに設計するものではなく、設備台帳・FMEA・技能台帳にすでにある分け方を属性として持たせるだけで、AIの問いが「1語で絞れる」ようになる。

## Slide 11: 3 デモ：架空のA工場
合成データで、横断・集計・出典提示が再現できることを確かめた

## Slide 12: 架空のA工場（3ライン12設備）に、同型ポンプの横断と故障の偏りを意図的に埋め込んだ
3. デモ：架空のA工場
ライン | 工程 | 設備（型式）
第1ライン | プレス | PR-101・PR-102 プレス機（PM-800）、P-101 冷却ポンプ（CP-200）、CV-101 搬出コンベア（BC-50）
第2ライン | 搬送 | CV-201・CV-202・CV-203 コンベア（BC-50）、P-201 冷却ポンプ（CP-200）
第3ライン | 冷却ユーティリティ | P-301・P-302 冷却ポンプ（CP-200）、CT-301 冷却塔（CT-10）、AC-301 エアコンプレッサ（AC-75）
意図的に埋め込んだ「気づき」
同型の冷却ポンプ CP-200 を全ラインに配置し、主軸ベアリング内輪摩耗が P-301 と P-101 で繰り返し起きている
ベアリング起因の停止時間が P-301 と CV-201 に偏っている
P-301 は再発間隔が短くなり、作業報告に「据付ベースの沈下を疑うべき」という現場コメントがある
12
設備・5型式・40部位
25
故障モード・15症状
80
作業報告（直近2年）
43
手順書の段落（5冊）
約300 / 900
グラフ上のノード数 / 関係数

## Slide 13: シナリオは夜勤帯のポンプ異常。4つの質問で診断から次の行動、全体の傾向までを辿る
3. デモ：架空のA工場
設定：第3ラインの冷却ポンプ P-301 で振動が上がった。夜勤帯でベテランは不在。担当者がAIアシスタントに順に尋ねる。
Q1 診断
質問
P-301 で振動が上がっている。考えられる原因と過去の対処は？
見せ場
症状から故障モードを件数順に絞り、手順書の該当ページで裏付ける
Q2 横断
質問
同じ型式のポンプで同じ症状が出た事例は他ラインにもある？
見せ場
型式を経由して別ラインの同型機の作業報告に横断する
Q3 行動
質問
その対処に必要な部品の在庫と納期、対応できる技術者は？
見せ場
手順→部品→サプライヤー、資格→技術者と一気通貫で出す
Q4 傾向
質問
直近1年でベアリング起因の停止が多い設備はどこ？
見せ場
故障モードのカテゴリと日付で作業報告を集計する
各回答のあと、グラフ可視化ツールで同じパスを表示し、「根拠がグラフ上にある」ことを並べて見せる。

## Slide 14: 質問1：症状から故障モードを過去事例の件数順に絞り、マニュアルの該当ページで裏付ける
3. デモ：架空のA工場
AIの回答（要旨）
結論：P-301 の振動増大は主軸ベアリング内輪摩耗の可能性が最も高い。ただし約半年周期で再発しており、直近の報告で据付ベースの傾きが確認されているため、交換に加えて芯出し・据付状態の確認が必要。
原因候補（確度順） | 分類 | 症状の重み | P-301 過去事例 | 対処手順
主軸ベアリング内輪摩耗 | ベアリング | 0.9 | 6件 | PR-001 主軸ベアリング交換（240分・要資格）
インペラ不釣合い | 不釣合い | 0.7 | 2件 | PR-003 インペラ清掃・バランス確認
カップリング芯ずれ | 芯ずれ | 0.6 | 2件 | PR-004 芯出し調整
軸受グリース劣化 | 潤滑 | 0.4 | 2件 | PR-002 グリース補給（資格不要）
手順書の判定基準（出典 CH-cp-200-002、p.1）：振動 4.5mm/s 以下が良、7.1mm/s 超で要注意。高周波の転走音ならベアリング、回転同期成分が卓越なら不釣合い・芯ずれ。
回答末尾の「根拠」節（固定形式）
作業報告
WO-2026-020, WO-2026-015, WO-2026-002, WO-2025-028, WO-2025-015, WO-2024-006（ベアリング）ほか
手順
PR-001, PR-004, PR-003, PR-002
手順書
CH-cp-200-002（CP-200 保全マニュアル 第3版, p.1）、CH-cp-200-006（同, p.1）、CH-cp-200-007（同, p.1）
パス
P-301 → CP-200 → 主軸ベアリング → 主軸ベアリング内輪摩耗 → WO-2026-020 → PR-001

## Slide 15: 質問2：型式ノードを経由することで、別ラインの同型機の事例に横断できる
3. デモ：架空のA工場
P-301
第3ライン・6件
型式 CP-200
渦巻型冷却水ポンプ
P-101
第1ライン・4件
P-201
第2ライン・1件
P-302
第3ライン・記録なし
OF_MODEL
OF_MODEL（逆向き）
AIの回答（要旨）
あります。同型 CP-200 の冷却ポンプでは、第1ラインの P-101 で4件、第2ラインの P-201 で1件、主軸ベアリング内輪摩耗の作業報告があります。予備機 P-302 は記録なしです。
なぜ文書検索では出ないか
P-101 の作業報告には「P-301」という語が一切ない。文章の類似で探す限り届かず、「同じ型式」という関係を辿って初めて見つかる。これが構造を持つことの価値。
根拠：WO-2024-007, WO-2025-021, WO-2026-008, WO-2026-025（P-101）／ WO-2025-032（P-201）
回答に添えられたパス：P-301 → CP-200 ← P-101（第1ライン） → WO-2026-025 → 主軸ベアリング内輪摩耗 → PR-001

## Slide 16: 質問3：対処手順から必要部品の在庫・納期と、有資格で実績のある技術者まで一気通貫で出る
3. デモ：架空のA工場
手順 PR-001 冷却ポンプ主軸ベアリング交換（標準240分、要資格「回転機械整備」）に必要な部品
部品 | 品番 | 必要数 | 在庫 | 納期 | サプライヤー | 判定
深溝玉軸受 6306ZZ | 6306ZZ | 2 | 4 | 3日 | 東和ベアリング商会 | 在庫あり（残り1回分）
軸受グリース EP2 | GR-EP2-400 | 1 | 12 | 2日 | 東和ベアリング商会 | 在庫あり
メカニカルシール CP-200用 | MS-200-A | 1 | 2 | 14日 | 北陽ポンプ工業 | 在庫あり（納期長・要発注）
資格「回転機械整備」を持つ技術者と PR-001 の実施実績
技術者 | 所属 | 保有資格 | 経験 | PR-001 実績 | 備考（技能台帳より）
佐伯 恒夫 | 第1ライン | プレス機械作業主任者、回転機械整備 | 28年 | 5件 | ベテラン。2026年度末で定年予定
真壁 美咲 | 第3ライン | 回転機械整備 | 12年 | 3件（すべて P-301） | ポンプ・冷却塔の回転機械担当。第一候補
大槌 健 | 第3ライン | 回転機械整備、電気工事士 | 17年 | 2件（すべて P-301） | P-301 の履歴を最も知る
乾 修一 | 第2ライン | 回転機械整備 | 21年 | 1件 | コンベア系主担当。夜勤帯の対応が多い
AIは資格の照合（手順の必要資格 ∈ 技術者の保有資格）と実績の集計をグラフ上で行い、「第3ラインの真壁・大槌が第一候補」と結論づけた。部品番号・在庫数・納期はすべてグラフの値で、推測は含まれない。

## Slide 17: 質問4：故障モードのカテゴリで集計し、ベアリング起因の停止がP-301に偏ることを示す
3. デモ：架空のA工場
Chart: 直近1年のベアリング起因の停止時間（分）
| P-301 冷却ポンプ | P-101 冷却ポンプ | CV-201 主搬送コンベア | CT-301 冷却塔 | P-201 冷却ポンプ | CV-203 梱包前コンベア | CV-101 搬出コンベア
停止時間（分） | 935 | 646 | 521 | 386 | 328 | 321 | 273
AIの回答（要旨）
最も多いのは P-301（3件・935分）。次いで P-101 と CV-201 が各2件。同型 CP-200 の3台で全11件の半数以上を占め、P-301 は約3か月間隔で再発している。
集計の中身
故障モードの属性 category = bearing で絞る
作業報告の日付が1年以内のものを数える
設備ごとに件数と停止時間を合計する
1本の問い合わせ、実行時間 0.05 秒
根拠：11件の作業報告IDを列挙（WO-2026-002, WO-2026-015, WO-2026-020 … ）

## Slide 18: 横断検索は、台帳を別々に見ていては気づけない3つの事実を引き出す
3. デモ：架空のA工場
共用部品の在庫リスク
軸受 6306ZZ はポンプ4台（主軸ベアリング）とコンベア4台（テールプーリーベアリング）の計8台で共用。在庫4個は1回の交換で2個使うため2回分しかない。
部品 ← 部位 ← 型式 ← 設備 と逆向きに辿る
技能伝承の空白
佐伯氏が実施したプレス系3手順（計8件）は、必要資格「プレス機械作業主任者」を持つ人が他におらず後継なし。ポンプ系は3名が引き継げる。
技術者 ← 作業報告 → 手順 → 必要資格 → 他の技術者
在庫ゼロ部品の長期停止
在庫ゼロの部品を必要とする手順は2つ。モーター交換（納期21日）が2回、エアエンド交換（納期60日）が1回実施され、後者は工場全体のエア供給に影響した。
部品{在庫0} ← 手順 ← 作業報告
いずれも「どの設備が」「誰が」「いつ」を結ぶ関係が1か所にあるから答えられる。文書検索や個別の台帳検索では問い自体を立てにくい。

## Slide 19: 幻覚を防ぐ設計：グラフにないことは「記録なし」と答え、AIからの書き込みはできない
3. デモ：架空のA工場
根拠の固定
回答形式を固定し、末尾に作業報告ID・手順ID・段落ID・パスを必ず列挙する
根拠のない回答はデモの評価で不合格扱いにする
部品番号・在庫・納期・人名はグラフの値以外から作らない
「記録なし」の明示
P-302 でベアリング起因の故障はあった？ → 記録なし（実際に0件）
P-401 の状態は？ → 該当設備の記録なし（存在しないID）
推測で作業報告番号を作らないことを、デモの中で見せる
読み取り専用の接続
AIに公開するのはスキーマ取得・読み取りクエリ・手順書検索の3ツールのみ
書き込み文は接続層が実行前に拒否する（検証済み）
将来の自動登録は人の承認を挟む設計にする
説明可能性はデモの価値そのもの。「正しいことを言う」より「言ったことを人が検証できる」設計を優先している。

## Slide 20: 回答が辿ったパスはグラフ可視化ツール上で同じ形に表示でき、人が検証できる
3. デモ：架空のA工場
Neo4j Browser：P-301 周辺（設備1、型式1、部位7、故障モード7、作業報告16、関係32）
回答と根拠を並べて見せる
左にAIの回答、右にグラフの可視化。回答に出た作業報告IDを可視化クエリに入れると、同じパスが光る。
「自分の現場の構造だ」と分かる
型式→部位→故障モードの放射状の形は、どの工場でも設備台帳とBOMから同じ形になる。
グラフは説明用、AIは実務用
可視化は検証と説明のためで、日常の利用はチャットだけで完結する。

## Slide 21: 実測：代表質問4本すべてに正しい根拠付きで回答し、応答時間はAIモデルの選択で20〜55秒
3. デモ：架空のA工場
4 / 4
代表質問の正答数（期待する故障モード・設備・根拠IDと一致）
0.17 秒
グラフ問い合わせの最長実行時間（約300ノードで索引あり）
0.4 秒
手順書の意味検索（ローカルモデル、起動時に先読み）
6 / 6
本日の実行回数と正答数（正式リハーサルは5回を予定）
条件 | 質問1（診断） | 質問4（集計） | 回答の特徴
初版プロンプト・高精度モデル | 63秒 | 62秒 | 正答。根拠は網羅的だが冗長で、聞かれていない提案まで書く
簡潔化プロンプト・高精度モデル | 55秒 | 25秒 | 正答。400〜700字に収まり、形式の遵守が良い
簡潔化プロンプト・高速モデル | 21秒 | — | 正答。形式がやや緩く、技術者の照会を省略した
応答時間の内訳は「手順書検索 → グラフ問い合わせ2〜3回 → 回答生成」というAIの往復回数で決まり、データベース側はほぼ時間を使っていない。目標は当初10秒としていたが、構造上30秒前後が現実的で、精度と速度のどちらを優先するかはデモの性質で選ぶ。

## Slide 22: 4 御社で構築するには
既存データをそのまま元にして、4週間で動くものを作る

## Slide 23: 御社の既存データがそのままグラフの元になり、新たなデータ整備は最小限で済む
4. 御社で構築するには
御社での所在（想定） | グラフ上の種類 | 最低限必要な項目 | 整備のポイント
設備台帳（設備管理システム・Excel） | ライン・設備・型式 | 設備ID、設備名、型式、ライン、設置年 | 型式の表記を統一する
部品構成表・購買／資材システム | 部位・購入部品・サプライヤー | 型式、部位名、部品番号、在庫、納期、仕入先 | 部位と購入部品を分けて持つ
故障辞書・FMEA、または作業報告の原因欄 | 故障モード・症状 | 故障モード名、対象部位、分類、重大度、典型症状 | 表記ゆれをLLMで正規化し辞書化する
作業標準書 | 対処手順 | 手順名、所要時間、必要部品、必要資格 | 手順と故障モードを対応づける
技能台帳・人事 | 技術者 | 氏名、所属、保有資格 | 資格名を手順側と揃える
保全管理システム（CMMS）・日報・紙 | 作業報告 | 日付、設備、症状、原因、対処、担当、停止時間 | 紙はOCR＋LLMで項目抽出する
マニュアル PDF・Word | 手順書の段落 | 本文（章・節）、ページ | 段落に分け、部位・故障モードへ紐づける
設備台帳と作業報告の2つがあれば初版は作れる。マニュアルと技能台帳は後から足しても構造は変わらない。

## Slide 24: 構築は4週間。週ごとに動くものを積み上げ、現場担当者の評価で締める
4. 御社で構築するには
第1週
データ棚卸しとモデル調整
台帳・BOM・作業報告・マニュアルの所在と形式を確認
グラフモデルを御社向けに調整（分類の軸を決める）
設備・部品・技術者を投入
成果物：御社向けモデル定義、設備グラフ
第2週
作業報告の変換と投入
原因欄の表記ゆれを正規化し故障モード辞書を作成
作業報告を設備・症状・故障モード・手順・担当者に結ぶ
紙・Excelは項目抽出スクリプトで変換
成果物：故障モード辞書、作業報告グラフ
第3週
マニュアルと代表質問
マニュアルを段落化し埋め込み、部位・故障モードへ紐づけ
現場と一緒に代表質問5〜10本と正解パスを定義
読み取り専用の接続を設定
成果物：手順書検索、質問テンプレート
第4週
評価と可視化
AIを接続し回答形式と根拠の出し方を調整
現場担当者が代表質問で評価（5回中4回以上一致）
根拠パスの可視化クエリを用意
成果物：評価結果、デモ環境、次フェーズ提案
体制の目安：御社側は保全担当1名（週2〜3時間の質問・評価）とデータ提供窓口1名。AIdeaLab側はデータ設計1名、AI調整1名。

## Slide 25: 構成はオンプレでも成立し、AIは読み取り専用でグラフに触れる。コストはAI利用料が中心
4. 御社で構築するには
データとグラフDB
グラフDBは社内サーバーのコンテナでも、クラウドでも動く
デモ規模（約300ノード）は無償版で十分。数十万ノードまで同じ構成
元データは社内に留まり、AIには問い合わせ結果だけが渡る
検索と埋め込み
手順書の意味検索はローカルの埋め込みモデル。外部APIキー不要
会場やオンプレのネットワークでも動作（オフライン起動を確認済み）
全文検索を併用し、型番など固有名も引ける
AIと権限
AIはClaude（API）。オンプレLLMへの置き換えも構成上は可能
接続層を読み取り専用にし、書き込み文は実行前に拒否
費用はAI利用料が中心で、質問1本あたり数十円〜百円程度（モデルによる）
本番導入時に追加で検討する項目：SSO・監査ログ、個人名の扱い（技術者の表示範囲）、マニュアルの著作権と社外秘の範囲。

## Slide 26: 次フェーズでは、センサー時系列の接続、作業報告の自動下書き、根拠パスのクリック表示へ拡張する
4. 御社で構築するには
センサー時系列の接続
設備ノードに振動・温度のトレンドをつなぎ、「振動が上がり始めた設備」を起点に故障モードと手順を先回りで提案する。予知保全への入口。
変更箇所：設備にセンサー・計測値のノードを追加
作業報告の自動下書き
対応後の会話から作業報告の下書き（設備・症状・故障モード・手順・担当・停止時間）を生成し、人が承認して登録する。入力負荷を下げ、グラフが育ち続ける。
変更箇所：承認付きの書き込みツールを追加
根拠パスのクリック表示
回答中の作業報告IDや手順IDをクリックすると、その根拠パスを画面上に描く。専用の可視化画面を持つチャットUIとして提供する。
変更箇所：Web画面（チャット＋グラフ描画）
いずれも今回のグラフモデルを変えずに足せる拡張。順番は御社の課題感（予知／入力負荷／説明責任）で決める。

## Slide 27: 5 ディスカッション
本日ご相談したい論点と、進め方の提案

## Slide 28: 本日ご相談したい4つの論点：対象、データ、評価、体制
5. ディスカッション
対象：どのライン・設備から始めるか
故障が繰り返す設備、同型機が複数ラインにある設備、ベテラン依存が強い工程など、効果が見えやすい範囲を1つ選びたい。
データ：台帳・作業報告・マニュアルの所在と形式
設備管理システムの有無、作業報告が CMMS か Excel か紙か、マニュアルが PDF で揃っているか。初版は台帳と作業報告の2つで作れる。
評価：代表質問と正解をどう定義するか
現場が実際に困っている問いを5〜10本挙げ、「正しい答え」と「根拠として示すべき記録」を事前に決める。これが合否の基準になる。
体制：現場・保全・DX の役割分担
保全担当者が質問と評価を担い、DX部門がデータ提供と環境を担う分担が進めやすい。週2〜3時間の関与で足りる。

## Slide 29: 進め方の提案：4週間のPoCで御社データの代表質問に答え、その結果で展開範囲を決める
5. ディスカッション
PoC（4週間）
御社データで1ライン分のグラフを構築し、代表質問5〜10本に根拠付きで答える
対象ライン・設備の選定
データ受領と変換
現場担当者による評価
成果物：評価結果と費用対効果の見積り
判断（1〜2週間）
評価結果をもとに、展開する範囲と優先する拡張（予知／自動下書き／UI）を決める
正答率と応答時間の確認
現場の受け止めのヒアリング
展開計画の合意
成果物：展開計画と体制案
展開（3か月〜）
ライン横展開と業務への組み込み。チャットUIと根拠パス表示を整え、運用に乗せる
全ライン・全型式への拡張
作業報告の自動下書き
運用体制と教育
成果物：本番環境と運用手順
次のアクション 対象ラインの候補と、設備台帳・作業報告のサンプル（数十件で可）を共有いただければ、2週間以内にPoC計画書を提示します。

## Slide 30: 多段の関係と根拠パスの可視化は Neo4j が得意、既存レイクハウスとセンサー時系列の活用は Databricks が得意。併用も現実的
付録 バックエンドの選択肢
観点 | Neo4j をバックエンドにする場合 | Databricks をバックエンドにする場合
データの持ち方 | ノードと関係をそのまま格納するグラフDB。設備→部位→故障モード→作業報告の「つながり」が第一級のデータ | Delta Lake の表（ノード表・エッジ表）として格納。既存の台帳・作業報告・センサーと同じ場所に置ける
多段の関係の問い合わせ | Cypher で 3〜5 ホップを 1 文で書け、約300ノードで 0.2 秒以下。横断（型式経由）や経路の取得が自然 | SQL の結合や再帰 CTE、GraphFrames で表現。ホップが増えると結合が深くなり、経路を返す問いは書きにくい
集計・時系列 | 件数・停止時間の集計は可能。センサー時系列の大量データは不向きで、別基盤から要約を持ち込む | Spark と SQL ウェアハウスで大規模集計・時系列が本領。センサー劣化データとの結合が容易
手順書の意味検索 | ベクトル索引を内蔵。段落ノードを部位・故障モードにリンクし、検索結果から直接グラフを辿れる | Databricks Vector Search を利用。検索結果の段落 ID をキーに表を結合して部位・故障モードへ辿る
根拠パスの可視化 | Neo4j Browser が同梱。回答のパスをそのまま図で見せられる（本デモの見せ場） | グラフ描画は標準にない。ノートブックや外部ツールで描くか、表形式で根拠を示す
AI エージェントとの接続 | mcp-neo4j-cypher（既製の MCP、読み取り専用モードあり）と自作の手順書検索ツール | マネージド MCP（Unity Catalog 関数・Genie・Vector Search）や Mosaic AI Agent Framework。Claude からも接続可能
権限・ガバナンス | Community 版はロール分離なし（MCP 側で読み取り専用化）。Enterprise で RBAC | Unity Catalog で表・列単位の権限、監査ログ、系譜（リネージ）が標準。本番の統制は作りやすい
運用・コスト | Docker 1 コンテナまたは Aura。デモ規模は無償。運用対象が 1 つ増える | 既にレイクハウスがあれば追加基盤なし。計算は DBU 課金で、小規模デモにはやや重い
向いている状況 | 初回デモ、多段の「なぜ」と根拠パスを現場に見せたい、オンプレ・小規模から始めたい | Databricks が全社基盤として既にある、センサー時系列や予知保全まで扱いたい、統制要件が先に立つ
併用案 Databricks を蓄積・集計の基盤（台帳・作業報告・センサーを Delta に集約し正規化）、Neo4j を現場向けの提供層（グラフ問い合わせと根拠パスの可視化）とし日次で同期する。本デモの投入スクリプトは Delta からの読み出しに置き換えるだけで流用できる。

## Slide 31: Databricks を正本（System of Record）と加工の層、Neo4j を探索専用の提供層に分け、集計は SQL、探索は Cypher に振り分ける
付録 二層アーキテクチャ案
設備台帳
作業報告（CMMS）
購買・技能台帳
マニュアル PDF
センサー（将来）
取り込み（Auto Loader / バッチ）
Databricks System of Record / Data Engineering 層 ― 原データと加工済みデータの正本
Bronze
原データをそのまま保持
台帳・作業報告・PDF・センサー
Silver
正規化・辞書化
表記ゆれ、故障モード辞書、ID 採番
Gold
ノード表・エッジ表・集計マート
手順書段落と埋め込み（Vector Search）
Unity Catalog：権限・監査・リネージ ｜ SQL / Genie：集計・時系列 ｜ Vector Search：症状テキストから手順書段落を探す入口
Gold → Neo4j へ片方向の同期（日次、必要なら差分）。逆方向の書き込みはない
Neo4j Knowledge Graph Serving 層 ― 読み取り専用の派生ビュー。マスターにはしない
グラフ問い合わせ
多段の関係・経路・類似事例の横断
根拠パスの可視化
Neo4j Browser で回答のパスを表示
再構築可能
Gold からいつでも作り直せる使い捨ての層
Databricks MCP（マネージド）
Genie / SQL：何件・どれくらい・推移の集計と時系列
Vector Search：症状の自然文から段落 ID と故障モード ID を得る入口
AIエージェント（Claude）
質問の型で MCP を振り分け、両層に共通の ID（WO- / PR- / CH-）で根拠を返す
Neo4j MCP（mcp-neo4j-cypher 読み取り専用）
Cypher：なぜ・どうつながる・他にどこで、の探索と多段の経路
書き込みツールは公開しない（本デモで検証済み）
① 正本は Databricks だけ
Bronze→Silver→Gold で原データと加工済みデータを保持し、権限・監査・リネージもここで担う
② Neo4j はマスターにしない
Gold から片方向で同期する読み取り専用の派生ビュー。AI も人も直接書かず、捨てて再構築できる
③ ID は Gold で採番し両層で共通
根拠 ID はどちらの層でも同じ行・同じノードを指す。Vector Search の結果から Cypher の探索へそのまま渡せる
④ 集計は SQL、探索は Cypher
「何件・どれくらい・推移」は Databricks、「なぜ・つながり・他にどこで」は Neo4j。センサー時系列は Databricks に留め、要約だけを属性として同期